上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1792型 馏分燃料中硫醇硫测定仪

SYD-1792型馏分燃料中硫醇硫测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 1792-88《馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）》所规定的要求设计制造的，适用于测量含量在0.0003～0.01%（m/m）范围内，无硫花氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中硫醇硫。

一、主要技术特点

1、本仪器由PHS-3B型PH计、95-1磁力搅拌器及配套器件组成，是检测馏分燃料中硫醇硫的标准仪器。

2、本仪器所采用的工作原理是电位滴定法。将无硫化氢试样溶解在乙酸钠的异丙醇容剂中，用硝酸银醇溶液进行电位滴定，用玻璃参比电极和银-硫化银指示电极之间的电位突跃指示滴定终点。在滴定过程中，硫醇硫沉淀为硫醇银。

二、主要技术参数及指标

（一）PHS-3C PH计（外形和参数以实样为准）

1、测量范围：              pH：（0～14.00）PH；

2、最小显示单位：          0.01pH，1mV，0.1℃；

3、温度补偿范围：         （0～60）℃；

4、电子单元基本误差：      pH：±0.01pH；

5、仪器的基本误差：　      pH：±0.0２pH±１个字；

6、仪器重复性误差：        不大于0.01pH；

7、正常使用条件：

a) 环境温度：         （５～40）℃；

b) 相对湿度：          不大于85％；

c) 供电电源：          AC（220±22）V；（50±0.5）Hz。

（二）95-1磁力搅拌器

1、工作电源：              AC（220±10%）V、50Hz；

2、工作方式：              连续；

3、最大搅拌容量：          2000ml；

4、加热功率：              300W内无级可调；

5、搅拌转速：              (20～1200)r/min；

6、控温范围：              室温以上5～100℃；

7、控温精度：              ±1℃；

8、定时范围：              (20～1200)min。

（三）滴定管                   10mL,分格0.05mL。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com