上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265-3型 自动毛细管粘度计清洗器

SYD-265-3型自动毛细管粘度计清洗器是专为清洗石油产品试验用毛细管粘度计而设计制造的自动清洗器。本仪器可用来清洗凡具有三端口的品氏、乌氏、芬氏、逆流等玻璃毛细管粘度计。尤其适合于清洗检测高粘度重油使用的毛细管粘度计，改变了靠传统手工清洗、费时费力且不易洗净的现状。

本仪器采用单片机控制技术，程序控制，自动清洗，使用方便，操作简单，消耗溶剂油少，清洗效率高。可广泛应用于石油产品生产企业、使用单位、各相关院校、科研院所实验室等使用各类毛细管粘度计的场合。

一、主要技术特点

1、采用单片机控制技术，软件程序自动完成毛细管粘度计内部的清洗和烘干，实现毛细管粘度计清洗的自动化。

2、适用范围广，适用于凡具有三端口的品氏、乌氏、芬氏、逆流等玻璃毛细管粘度计的自动清洗。

3、仪器自动化程度高，结构合理，操作简单，能够满足石化、电力、铁路、商检、部队及科研单位对石油产品玻璃毛细管粘度计清洗和烘干的要求。

本仪器的最大特点是：专职全自动清洗、烘干凡具有三端口的各种毛细管粘度计，彻底告别毛细管清洗的烦恼。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC(220±10)V、50Hz；

2、整机功耗：       不大于700W；

3、水浴控温范围：   室温～80℃；

4、环境温度：       室温～35℃；

5、相对温度：       ≤85％；

6、仪器外型尺寸：   320㎜×300㎜×500㎜；

（长×宽×高，不含吸引器）

7、仪器重量：       10kg（不含吸引器）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com         电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com