上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD -511B型 石油产品和添加剂机械杂质试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 511《石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）》规定的要求设计的，适用于按照GB/T 511标准的要求测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。

一、主要技术特点

1、本仪器主要由玻璃器皿、控温水浴、控温漏斗、抽滤泵、电机自动搅拌和智能化电子控温仪组成。具有体积小、重量轻、安装使用方便、灵活和升温快等优点。

2、本仪器按GB/T 511标准规定设计的控温漏斗，小巧轻便，它具有可缩短操作时间和节约溶剂的优点。

3、本仪器为台式结构，设计简洁，使用方便，配套齐全，完全符合GB/T 511标准，购回仪器即可做机械杂质的试验。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：        AC（220±10%）V、50Hz。

2、水浴加热功率：    1000W。

3、水浴控温范围：    室温∼90℃内可调。

4、水浴温度显示：    LED数字显示。

5、水浴控温精度：    ±1℃。

6、漏斗控温范围：    室温∼90℃内可调。

7、漏斗控温显示：    LED数字显示。

8、漏斗控温精度：    ±2℃。

9、外形尺寸：        控制箱  390㎜×260㎜×590㎜ (长×宽×高)；

水浴箱  390㎜×290㎜×370㎜ (长×宽×高)。

10、环境温度：       ≤35℃。

11、相对湿度：       ≤85％。

12、整机功耗：       不大于1200W。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com